remotePLC软件功能说明

remotePLC实现服务器远程查看和配置PLC的输入输出端口。通过发送相应命令，服务器可以读取IN1~IN8的输入状态，也可以读取和设置OUT1~OUT7的输出状态，IN1~IN8的状态发生改变时，PLC会自动上报至服务器。
服务器读取PLC输入命令：	0x01 0x00
命令响应：	0x01 0xNN

服务器读取PLC输出命令：	0x02 0x00
命令响应：	0x02 0xNN

服务器设置PLC输出命令：	0x03 0xMM
命令响应：	0x03 0xNN

其中0xNN为16进制代表的IO状态，例如IN6输入为高，其它输入为低，则表示为0x40。

服务器地址和管理员电话号码可以通过串口进行设置，设置的命令格式如下：
设置命令：	W"114.114.114.114:1002" "13888888888"
命令响应：	OK

读取命令：	R
命令响应：	R"114.114.114.114:1002" "13888888888"

PS:设备与服务器建立连接后不主动断开连接，如果检测到连接断开，则自动重连。管理员电话号码来电可强制复位GPRS模块。